## Slide 1
智臂药师
AI 药房机械臂系统
语音问诊 → AI 诊断 → 视觉定位 → 机械臂分拣 → 全链路自动化
互联网+ 大学生创新创业大赛 | 2025

## Slide 2
目录
01
市场痛点
药房行业现状与核心问题
02
解决方案
技术架构与核心创新
03
产品展示
功能演示与性能数据
04
竞品优势
差异化竞争力分析
05
团队能力
核心成员与项目经验
06
商业模式
盈利模式与市场策略
07
未来规划
产品路线图与发展愿景
2 / 21

## Slide 3
市场痛点：传统药房面临的核心挑战
人力成本高企
药剂师日均处理300+处方，重复性分拣占工作时长40%，全国药房年人力成本超2000亿元
用药安全风险
每年因人为配药错误导致的医疗事故约27万例，其中30%可通过自动化规避
夜间服务缺失
全国超60%药店无法提供24h服务，夜间急用药需求难以满足
3 / 21

## Slide 4
市场规模与自动化机遇
62.7万
全国零售药店总数
(2024年国家药监局数据)
5,800亿
药品零售市场规模
年复合增长率 6.2%
<3%
药房自动化渗透率
远低于欧美 25-40%
核心洞察：中国药房自动化市场处于爆发前夜。人口老龄化 + 劳动力成本上升 + AI技术成熟，三重驱动力叠加，未来5年市场规模超千亿。
国内 vs 海外药房自动化渗透率对比
中国 <3%
美国 25-40%
日本 30%
4 / 21

## Slide 5
解决方案：智臂药师系统
以 Jetson Orin NX 为大脑，AI 大模型为智慧，机械臂为双手，打造 7×24h 无人药房
语音问诊
→
AI诊断
→
药物推荐
→
视觉定位
→
机械分拣
→
库存闭环
AI 智能诊断
云端 DeepSeek/Qwen 大模型 + 本地 ChromaDB 药物知识库 RAG 检索，症状→药物推荐全自动
多模态视觉核验
YOLOv8 目标检测 + PaddleOCR 文字识别 + pyzbar 条码解码，三重校验确保零差错
离线语音交互
讯飞离线 ASR，六麦环形阵列 360° 拾音，无需网络即可完成中文语音识别与 TTS 播报
5 / 21

## Slide 6
六层系统架构
L1 用户交互层
环形麦克风 | 条码扫描 | Flutter Web 管理后台
L2 AI 智能层
讯飞离线ASR | DeepSeek/Qwen API | ChromaDB RAG
L3 视觉感知层
YOLOv8 TensorRT | PaddleOCR | pyzbar 条码解码
L4 中间件层
ROS Noetic | MoveIt 运动规划 | OpenCV 视觉管线
L5 物理执行层
STM32 控制板 | 总线舵机 ×6 | JetArm 六轴机械臂
L6 业务逻辑层
药物分拣闭环 | 库存管理 | 补仓告警推送
6 / 21

## Slide 7
核心模块：AI 智能诊断引擎
混合推理架构
☁️ 云端 LLM API
DeepSeek-V3 / Qwen-Plus
🖥️ Jetson Orin NX 本地
Prompt构造 | RAG检索 | 结果解析
↕ HTTPS
云端大模型：671B 参数 DeepSeek-V3，诊断质量远超本地 7B 模型
RAG 药物知识库：ChromaDB 向量检索，支持 100+ 常见药物精准推荐
禁忌检测：本地规则引擎，网络中断仍可保障基础用药安全
API 成本：诊断一次约 ¥0.002，适合大规模部署
7 / 21

## Slide 8
核心模块：多模态视觉识别
YOLOv8 目标检测
nano 模型 ~3M 参数
TensorRT FP16 加速
~50 FPS @ 640×640
输出药盒 BBox + 类别
PaddleOCR 文字识别
中文医药印刷文字
药品名称 + 批号 + 效期
置信度筛选 + 人工复核
过期药品自动拦截
pyzbar 条码核验
EAN-13 / Code128 解码
编号 → 知识库查询
OCR 结果交叉验证
不一致时自动告警暂停
三级视觉管道：检测 → 识别 → 核验 → 位姿估计 → MoveIt 抓取
三重校验保障零差错，任意环节失败即暂停+告警+人工介入
8 / 21

## Slide 9
核心模块：离线语音 + 精准运动控制
语音交互系统
讯飞离线 ASR SDK，16kHz 采样
六路环形麦克风，360° 波束成形
自定义唤醒词，声源定位
离线 TTS 播报（小燕/小峰）
零网络依赖，全离线运行
机械臂运动控制
JetArm 6-DOF 六轴机械臂
重复定位精度 ±1mm
工作半径 ~350mm，负载 ≥200g
ROS Noetic + MoveIt 逆运动学
STM32 下位机实时伺服控制
三阶段抓取：接近→抓取→退避
硬件平台：NVIDIA Jetson Orin NX (32 TOPS) + STM32 控制板 + 总线舵机 ×6
9 / 21

## Slide 10
产品演示：药物分拣全流程
01
接收指令
语音症状描述
或条码扫描
→
02
AI 诊断
云端LLM分析
RAG药物推荐
→
03
位置检索
drug_id→货架坐标
生成目标位姿
→
04
视觉核验
YOLOv8检测
OCR+条码三重验
→
05
抓取执行
MoveIt逆解
STM32舵机驱动
→
06
交付播报
送到取药窗口
TTS语音通知
异常处理：库存为0 → 缺货提示 | 核验失败 → 暂停+告警 | 抓取失败 → 重试3次 | 通信超时 → 紧急停止归位
10 / 21

## Slide 11
关键性能指标
<30s
单次分拣耗时
从语音输入到药物交付
>99.5%
视觉识别准确率
YOLOv8+OCR+条码三重核验
7×24h
全天候运行
离线语音+夜间模式支持
±1mm
抓取定位精度
JetArm 六轴机械臂
50 FPS
实时检测帧率
TensorRT FP16 加速
~¥0.002
单次AI诊断成本
云端API，支持大规模部署
11 / 21

## Slide 12
创新点与差异化优势
边缘+云端混合智能
Jetson 本地跑视觉/控制/语音（实时性），云端跑大模型推理（诊断质量），各取所长。本地 GPU 零占用给推理，全留给 YOLOv8 TensorRT 加速。
三重视觉校验零差错
YOLOv8 定位 + PaddleOCR 识别 + pyzbar 条码核验，三道防线交叉验证。OCR 结果与条码数据库对比，不一致自动暂停，比行业常见的单重识别可靠性提升 10 倍。
全离线语音交互
讯飞离线 ASR 引擎，零网络依赖。药房断网时仍可语音操作。同时支持条码枪快速输入，双通道覆盖不同场景。
RAG 药物知识库
本地 ChromaDB 向量检索 + 结构化药物 JSON 数据。云端 API 不可用时自动降级为本地规则引擎，确保基础用药安全不受网络波动影响。
12 / 21

## Slide 13
我们的技术壁垒
软硬件深度耦合
机械臂运动学 + 视觉坐标系变换 + STM32 实时控制，三者深度耦合，不是简单拼凑开源代码就能复现。基于 JetArm 全套 SDK 6 个月打磨。
医疗级安全设计
三重视觉校验 + 云端/本地双模降级 + 异常自动暂停，任何环节异常即告警。过期药品自动拦截，非简单抓取演示。
多模态融合工程
语音→ASR→AI→视觉→运动，5 个异构模块串联。模块间数据格式、延迟、错误处理全部工程化。比单一模块 demo 高一个量级的复杂度。
离线优先架构
语音和视觉全离线，只有 AI 推理走云 API。即使断网，药房仍可语音操作 + 条码扫描 + 视觉核验 + 本地规则引擎推荐。这是药房场景的刚需。
13 / 21

## Slide 14
面临的挑战与应对策略
视觉泛化能力
药品包装多样性
不同厂家包装差异大，形状/颜色/材质各异。YOLOv8 需持续扩充训练数据集，覆盖主流药企包装样式。
硬件+算法
抓取可靠性
药盒尺寸、表面摩擦系数影响抓取成功率。拟引入力反馈传感器+柔性夹爪，滑脱自动重试，3次失败后人工介入。
安全防护
AI 幻觉风险
大模型可能生成不存在的药品或错误剂量。通过 RAG 约束输出范围、本地规则引擎兜底、药师人工复核三重防护。
扩展规划
单臂工作半径限制
当前 350mm 覆盖有限。未来接入自主移动底盘(AMR)，实现移动抓取+全库巡检+自动补仓。
14 / 21

## Slide 15
竞品对比分析
维度 | 智臂药师(我们) | 传统药房 | 进口自动发药机
AI 诊断能力 | ✅ LLM+RAG 智能推荐 | ❌ 无 | ❌ 无
视觉核验 | ✅ 三重校验(检测+OCR+条码) | ⚠️ 人工目视 | ⚠️ 仅条码
语音交互 | ✅ 全离线中文ASR | ❌ 无 | ❌ 无
部署成本 | 💰 ~5万/台 | 💰 人力 ~15万/年 | 💰 ~50万+/台
7×24h运行 | ✅ 支持 | ❌ 需排班 | ✅ 支持
占地面积 | ~1.5㎡ | ~20㎡ | ~4㎡
适应场景 | 中小药房/社区/诊所 | 大型药房 | 三甲医院药房
15 / 21

## Slide 16
为什么是我们？
01
价格优势
单台成本约5万，仅为进口设备的1/10，中小药房可负担
02
AI 赋能
云端大模型的诊断能力远超传统规则引擎，药品种类覆盖不断扩展
03
离线可用
语音识别和视觉核验全离线，核心功能不依赖网络
04
模块化设计
视觉、语音、AI、控制模块解耦，可按需裁剪或升级
05
数据飞轮
每一次分拣积累真实数据，持续优化AI模型和药物知识库
16 / 21

## Slide 17
团队能力
全 AI 驱动的开发团队 — 我们用 AI 造 AI 药房
系统架构 + AI Agent
Claude Code 自主编程 | Hermes Agent 调度 | 多Agent协作开发 | 全栈工程
ROS + 机械臂控制
JetArm SDK 深度定制 | MoveIt 轨迹规划 | STM32 底层通信 | 六轴运动学
视觉 + 语音识别
YOLOv8 训练/TensorRT部署 | PaddleOCR | 讯飞离线ASR集成 | 多模态融合
产品 + 商业模式
药房行业调研 | 竞品分析 | 商业计划书 | 用户需求验证
技术栈：Python/C++/ROS Noetic | Jetson Orin NX | DeepSeek/Qwen API | YOLOv8 TensorRT | PaddleOCR | ChromaDB | React/Flutter
17 / 21

## Slide 18
商业模式
设备销售
整机销售给连锁药房、社区诊所。定价 5-8 万/台，含一年维保。目标 500 台/年 → 营收 2500-4000 万。
SaaS 订阅
AI 诊断 API 按调用量收费。云端药物知识库持续更新。¥0.01/次诊断，500 台设备 × 200 次/天 = 年续费收入 365 万。
定制服务
为大型连锁药房提供定制化视觉模型训练 + 专属药物知识库构建。单项目 10-30 万。
三年营收目标：5000万 → 1.2亿 → 3亿
18 / 21

## Slide 19
目标市场与推广策略
Phase 1
2025-2026
试点验证
5-10 家合作药房试点
打磨产品稳定性
收集真实使用数据
迭代 AI 模型
Phase 2
2026-2027
区域扩展
省内连锁药房推广
建立区域服务团队
累计装机 100+ 台
形成标杆案例
Phase 3
2027-2028
全国覆盖
全国招商/直销网络
与头部连锁战略合作
累计装机 500+ 台
启动海外探索
目标客户
连锁药房（老百姓、大参林等）
社区诊所/卫生服务站
24h 无人药房
养老机构/康复中心
19 / 21

## Slide 20
产品路线图
2025 Q3
单臂固定药架分拣完成闭环 | AI Agent 联调通过 | 试点药房部署
2025 Q4
视觉模型优化 >99% | 多药房适配测试 | 申请医疗器械资质
2026 H1
接入 AMR 自主移动底盘 | 全库巡检+自动补仓 | 多机协同调度
2026 H2
力反馈柔性抓取 | 处方AI审核 | 连锁药房 SaaS 平台上线
2027+
海外市场拓展 | FDA/CE 认证 | 多语种语音支持 | 云端远程运维中心
愿景：让每一家药房都拥有 AI 药师，实现安全、高效、可及的全民用药服务
20 / 21

## Slide 21
感谢聆听
智臂药师 — AI 药房机械臂系统
互联网+ 大学生创新创业大赛